PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

AUTORSKI

inż. Milita Gruszecka

75-256 Koszalin ul. Stoczniowców 10

NIP 669-114-44-07                         REGON 330260406

tel./ fax  0-94 343 22 43    e-mail: tadgru_xl@wp.pl      tel. kom. 606 728 965

INFORMACJA BIOZ

Budowa obiektu liniowego – Sieć wodociągowa i  kanalizacja ściekowa ciśnieniowa z przyłączami

Adres  nr działek:        573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583, 47, 351, 355, 163

obręb Wytowno

Inwestor:          POMERANIA  NIERUCHOMOŚCI  USTKA Spółka z o.o Spółka

Komandytowa

76-200 Słupsk

ul. Sportowa 5 C

Projektował:

inż. Milita Gruszecka

nr upr.UAN/N/7210/78/90

inżynieria sanitarna

Spis treści

1. Dane ogólne .

1.1. Podstawa opracowania .

1.2. Inwestor .

1.3. Jednostka Projektowa .

1.4. Cel i zakres opracowania .

  - Materiały wykorzystane w opracowaniu

2. Zakres  robót i kolejność realizacji

3.  Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych

4.  Elementy zagospodarowania stwarzające  zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

5.  Zagrożenia  występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Dane ogólne .

1.1. Podstawa opracowania .

Zlecenie  i umowa  zawarta z Pomerania Nieruchomości Spółka z o.o. Spółka komandytowa , na  opracowanie dokumentacji infrastruktury technicznej na działkach nr 539,540,541,351,47,355,163  obręb Wytowno.

1.2. Inwestor .

Pomerania  Nieruchomości Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Sportowa 5C , 76-200 Słupsk

1.3. Jednostka Projektowa .

Projektowanie i Nadzór Autorski ,  inż. Milita Gruszecka, 75-256 Koszalin ul. Stoczniowców 10.

1.4. Cel i zakres opracowania .

Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana   zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzględniającego specyfikę  obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/ sporządzić zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  /Dz.U. nr 120, poz.1126./

  - Materiały wykorzystane w opracowani

[1]. Projekty budowlane

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  /Dz.U. Nr 120/03, poz.1126./

[3]. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie  ogólnych         	przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/

[4].Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i            	higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[5.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych./Dz.U. Nr 118/01 poz.1263/

[6].PN-B-06050:1999 ; Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne.

[7]. PN-B-10736:1999; Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[8]. PN-EN 1610:2002 : Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

  - Zakres  robót i kolejność realizacji

Zamierzeniem  budowlanym  jest  budowa:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami

- kanalizacji ciśnieniowej

- wpustów ulicznych i studzienek chłonnych

Cała infrastruktura techniczna  zaliczana jest do   obiektów  budowlanych  liniowych

zlokalizowanych  pod powierzchnią terenu , co nie wymaga trwałego wydzielania terenu .

  - Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych

Brak istniejących  obiektów budowlanych.

4.0.Elementy zagospodarowania stwarzające  zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące  zagospodarowanie  terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.0.Zagrożenia  występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Projektowana inwestycja , polegająca na budowie:

- sieci wodociągowej  wraz z przykanalikami

- kanalizacji ciśnieniowej

- wpustów ulicznych i studzienek chłonnych

ze względu na specyfikę prowadzonych robót  nie stwarza szczególnie wysokiego  ryzyka powstawania zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi, a w  szczególności:

- przysypania ziemią

- występowania działania substancji chemicznych,

- występowania promieniowania jonizującego,

- braku  w obrębie prowadzonych robót linii wysokiego napięcia,

- możliwości utonięcia  pracownika,

- prowadzenia robót  pod ziemią i tunelach.

Zgodnie z § 6. Rozporządzenia do  robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zalicza się :

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m.

b) wykonywanie  prac budowlanych pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie , ściany wykopów umocnione , ziemia na odkład dla sieci wodociągowej oraz wywieziona dla kanalizacji ściekowej i deszczowej

1. Przewody wodociągowe  posadowione na głębokości 1,4 -1,5 m będą wykonywane mechanicznie , bez umocnień o bezpiecznym nachyleniu ścian wykopów.

2. Sieć oświetleniowa  posadowiona  na głębokości 0,6-0,9 m  wykonywana  będzie mechanicznie, bez umocnień o bezpiecznym nachyleniu ścian wykopów.

3.Kanały ściekowe i deszczowe będą układane w wykopach umocnionych  Przyjęte zalecenia w P.B. dotyczące robót ziemnych nie stwarzają  szczególnego ryzyka  zgodnie z § 6 pkt.a i k.

Jedynym  potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia  pracowników  będzie  prowadzenie prac ziemnych w pobliżu istniejących kabli energetycznych oraz  montażowych  na dnie wykopu. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń  zawartych w normie PN-B/06050:1999;Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne i  PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte  dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

  - Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

7.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych.

1.	Wykonawca  jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

2.	Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. 	Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

6.	Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

7. 1. 	Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

7.2. 	Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

7.3. 	W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

7.4. 	Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

8. 1. 	W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w § 15 ust. 21, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. 	Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

8.3. 	Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

8.4. 	W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

9. 	Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

10. 1. 	Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

  - Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-

inżynierska.

10.3. 	Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. 	Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. 	W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

12.	W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

13. 1. 	Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

13.2. 	Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

  - Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1. 	Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

15.2. 	Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.

16.	Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

17. 	Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

17. 1. 	W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

17.2. 	Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

18.	 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

18.1. 	Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6

m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

18.2. 	Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

19. 	Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

20.	Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

# Footnotes

1	.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)